##### УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

_____________________Е.Р.Петросян

"______"_____________2011 г.

МП

Приложение к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001._________________ от «_____»__________  2011 г.

#### ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательного центра машиностроительной продукции

Открытого акционерного Общества  «Красноярский машиностроительный завод»

наименование испытательной лаборатории (центра), наименование заявителя

Раздел  1

по подтверждению соответствия  требованиям  технического регламента  «О безопасности машин и оборудования», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. № 753 (далее – ТР «БМиО»)

| №п/п. | Наименование испытываемой продукции | Код ОКП Код ТН ВЭД ТС | Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров) продукции | Технические регламенты и нормативные документы, устанавливающие требования к продукции | Нормативные документы, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений для определения соответствия продукции установленным требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Баллоны стальные | 14 1100 14 1200 14 1300 730900 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Испытания на герметичность. - Определение механических свойств: прочность и плотность материала и сварных соединений, коррозионная стойкость. Функциональные показатели: - Объем, - Давление, - Толщина стенки, - Диаметр. | ТР «БМиО» ГОСТ 949-73 п. 1.4, Р. 2 ГОСТ 15860-84 п.п. 2.1, 2.6, 2.9, 2.11, 2.14 ГОСТ 12247-80 Р. 2 ГОСТ 9731-79 п.1.2-1.4 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 9731-79 Р.2, п.4.5 ГОСТ 949-73 п.2.2, Р.3 ГОСТ 15860-84 п.6.3 ГОСТ 12247-80 Р.4 ГОСТ 7512-82 Р.1-7 ГОСТ 1497-84 Р.4 ГОСТ 9454-78 Р.5 ГОСТ 6996-66 Р.4 ГОСТ 9012-59 Р.4 ТУ на конкретную продукцию |
| 1.2 | Запально - защитное устройство | 31 1335 8416 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» - Тепловая мощность. - Содержание окиси углерода в продуктах сгорания. - Работоспособность автоматики и регулирования. - Устойчивость пламени горелок. - Герметичность газовых коммуникаций. - Температура поверхности деталей управления. - Номинальное давление газов. - Содержание окислов азота в продуктах сгорания. - Надежность огневой связи между запальной и основной горелками. - Время распространения пламени на основной горелке. | ТР «БМиО» ГОСТ Р 52229-2004 (р.4,5) ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ Р 52229-2004 ТУ на конкретную продукцию |
| 1.3 | Горелки газовые общего назначения | 31 1397 36 9610 8416 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» - Тепловая мощность. - Содержание окиси углерода в продуктах сгорания. - Работоспособность автоматики и регулирования. - Устойчивость пламени горелок. - Герметичность газовых коммуникаций. - Температура поверхности деталей управления. - Номинальное давление газов. - Содержание окислов азота в продуктах сгорания. - Надежность огневой связи между запальной и основной горелками. - Время распространения пламени на основной горелке. | ТР «БМиО» ГОСТ 21204-97 (р.4, 5, 6) ГОСТ Р 51383 (р.4) ГОСТ Р 50591-93 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 29134 ГОСТ Р 51383-99 (р.5) ТУ на конкретную продукцию |
| 1.4 | Горелки на жидком топливе Комбинированные горелки | 36 9630 8416 20 | В соответствие с Приложением 1 к ТР «БМиО - Тепловая мощность. - Содержание окиси углерода в продуктах сгорания. - Работоспособность автоматики и регулирования. - Устойчивость пламени горелок. - Герметичность газовых коммуникаций. - Температура поверхности деталей управления. - Номинальное давление газов. - Содержание окислов азота в продуктах сгорания. - Надежность огневой связи между запальной и основной горелками. - Время распространения пламени на основной горелке. | ТР «БМиО» ГОСТ 27824-2000 (р. 5) ГОСТ 21204-97 (р.5) ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 28091-89 ГОСТ 29134-97 ТУ на конкретную продукцию |
| 1.5 | Крепи металлические для подготовительных выработок | 31 4250 730840 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: Статические испытания (силовые характеристики, стабильность работы узла в податливом режиме, коэффициент использования несущей способности) Функциональные показатели: Определение геометрических размеров. | ТР «БМиО» ГОСТ Р 51748-2001 табл. 2, 3, 4 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ Р 51748-2001 Р.8 ГОСТ Р 50910 п.4.1 ТУ на конкретную продукцию |
| 1.6 | Средства пылеулавливания и пылеподавления | 31 4650 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: Электробезопасность Отбор и анализ проб аэрозолей и испытания на экологическую безопасность Замер уровня шума | ТР «БМиО» ГОСТ Р 51125-98 (кроме Р. 6) ГОСТ Р 51707-2001(кроме Р. 5) ГОСТ Р 51708-2001(кроме Р. 5) ГОСТ12.2.007.0-75 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ Р 51125-98 ГОСТ Р 51707-2001 ГОСТ Р 51708-2001 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-80) ГОСТ12.2.007.0-75 ГОСТ Р 50820-95 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 12.1.026-80 ТУ на конкретную продукцию |
| 1.7 | Цепи круглозвенные (за искл. якорных) | 31 4831 731582 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Испытания на растяжение, - Испытания на усталость Функциональные показатели: Определение геометрических размеров. | ТР «БМиО» ГОСТ 25996-97(ИСО 690-90) п. 7.3 ГОСТ 25996-97 (р. 4, 5) ГОСТ 30188-97 (р. 4, 5) ГОСТ 30441-97 (р. 4, 5, приложение) ГОСТ Р ЕН 818-1-2005 ГОСТ Р ЕН 818-2-2005 ГОСТ Р ЕН 818-3-2005 ГОСТ Р ЕН 818-4-2005 ГОСТ Р ЕН 818-5-2005 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 28840-90 ГОСТ 25996-97 (р. 7) ГОСТ 30188-97 (р. 7) ГОСТ 30441-97 (приложение) ГОСТ Р ЕН 818-1-2005 ГОСТ Р ЕН 818-2-2005 ГОСТ Р ЕН 818-3-2005 ГОСТ Р ЕН 818-4-2005 ГОСТ Р ЕН 818-5-2005 ТУ на конкретную продукцию |
| 1.8 | Конвейеры | 31 6100 8428 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Показатели назначения. Требования к конструкции. Эргономические показатели. Требования безопасности: - Уровень шума, - Уровень вибрации. | ТР «БМиО» ГОСТ 12.2.022-80 ГОСТ Р 51803-2001 (п.п.5.1, 5.3, р. 6) ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 12.2.022-80 Р.2 ГОСТ Р 51400-99 ГОСТ Р 51401-99 ГОСТ Р 51402-99 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ Р 51803-2001 (р. 6) ТУ на конкретную продукцию |
| 1.9 | Оборудование подъемно-транспортное (за искл. кранов и контейнеров) Тали | 31 7000 8425 11 900 0 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Показатели назначения: Грузовысотные параметры: грузоподъёмность, максимальная высота подъёма Скоростные параметры: скорость подъёма-опускания груза, скорость передвижения, масса. Допускаемое отклонение скорости подъема и передвижения груза, %. Допускаемое превышение диапазона подъема груза, %. Нижнее значение температуры окружающего воздуха. Напряжение цепи управления. Параметры подвесных путей: грузоподъёмность, диапазон подъёма, минимальный радиус поворота. Требования безопасности: Обеспечение безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании тали . Степень защиты: оболочек тали; постов управления. Сопротивление изоляции проводов и цепей заземления. Эквивалентный уровень звука. Статические испытания. Динамические испытания Функционирование приборов и устройств безопасности. Контроль качества материала, сварных соединений. Требования надёжности: Ресурс талей | ТР «БМиО ГОСТ 22584-96 р.р. 3, 4, 5 (за исключением п.3.1, 3.2, 3.5-3.7, 4.1.1, 4.1.2, 4.3) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9414-1–93) ГОСТ 31318-2006 (ЕН 13490:2001) ГОСТ Р 51400-99 (ИСО 3743-1–94, ИСО 3743-2–94) ГОСТ Р 51401-99 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р 53080-2008 (ЕН 13059:2002) ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-80) ТУ на конкретную продукцию ГОСТ 22584-96 (Р.7) ГОСТ 24599-81 (Р.6) ГОСТ Р 51876-2008 (ИСО 1496-1:1990) (Р.6) ГОСТ Р 50697-94 (ИСО 1496-2:88) (Р.6) ГОСТ 31314.3-2006 (ИСО 1496-3:1995) (Р.6) ГОСТ 31318-2006 (ЕН 13490:2001) ГОСТ Р 51401-99 (ИСО 3744-94) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9414-1–93) ГОСТ Р 53080-2008 (ЕН 13059:2002)) ГОСТ Р 51400-99 (ИСО 3743-1–94, ИСО 3743-2–94) |
| 1.10 | Аппараты сушильные (кроме составных частей) | 36 1300 (кроме 36 1390) | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Функциональные показатели: - Объем. - Давление. - Температура. - Толщина стенки. - Диаметр. - Среда. Показатели надежности: - герметичность; - надежность работы предохранительного клапана; - функционирование систем автоматики, контроля и защиты; - температура ограждающих поверхностей - Механическая безопасность: прочность и плотность материала и сварных соединений, коррозионная стойкость | ТР «БМиО» ГОСТ 27120-86 Р. 5 ГОСТ 15518-87 Р. 7 ГОСТ 25166-82 Р. 2 ГОСТ 51364-99 Р. 4, 5 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.012-90 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.1.007.0-75 ГОСТ 27134-86 (стандарт в целом за исключением п 1) ГОСТ Р 51564-2000 Р.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 ГОСТ Р ИСО 13706-2006 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 12.2.085-2002 ГОСТ 14106-80, ГОСТ 25449-82 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 14249-89 ГОСТ 24756-81 ГОСТ 12.2.049-80 ГОСТ Р 50599-93 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ Р 51564-2000 ГОСТ Р ИСО 13706-2006 ТУ на конкретную продукцию |
| 1.11 | Оборудование озонаторное, осушки воздуха, аппараты контактные | 36 1470 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Испытания на герметичность; - Содержание вредных веществ; - Электробезопасность | ТР «БМиО» ГОСТ Р 51706-2001 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ Р 51706-2001 Р.4 ГОСТ 12.1.012-90 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.005-88 ТУ на конкретную продукцию |
| 1.12 | Фильтры жидкостные | 36 1600 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Показатели назначения: - площадь поверхности фильтрования, - рабочее давление (расчетное), рабочая температура, - объем корпуса фильтра, - производительность; конструктивные показатели: - внутренний диаметр корпуса фильтра, - размеры фильтрующих плит (для фильтр-прессов), - габаритные размеры, - масса; Требования безопасности: - вибрация, - шум; Показатели надежности: - наработка на отказ, - ресурс до капитального ремонта. | ТР «БМиО» ГОСТ Р 51126-98 Р.3 ГОСТ Р 51127-98 Р.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ Р 51126-98 ГОСТ Р 51127-98 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 6032-2003 (ИСО 3651:1998, ИСО 3651-2:1998) ГОСТ 3242-79 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-80) ТУ на конкретную продукцию |
| 1.13 | Оборудование для центробежного и гравитационного разделения жидких неоднородных систем | 36 1700 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Замер уровня шума - Замер уровня вибрации - Контроль качества сварных соединений (рентгенография, цветная или порошковая дефектоскопия) - Испытание на герметичность пневматическим давлением - Замеры электрического сопротивления заземления и изоляции электрооборудования. | ТР «БМиО» ГОСТ 28705-90 п.п.2.4, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 4.4, 5.1, 6.6, 6.7, Р. 8 ГОСТ Р 51563-2003 Р.3 ГОСТ Р 51931-2002 Р.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.003-83 Р.2 ГОСТ 12.1.012-2004 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 28705-90 ГОСТ Р 51563-2003 ГОСТ Р 51931-2002 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-80) ТУ на конкретную продукцию |
| 1.14 | Оборудование формовочное и вулканизационное в производстве резиновых изделий. Оборудование для нанесения покрытий, термообработки, обрезинивания, листования, дублирования и изготовления деталей покрышек Оборудование специальное, отделочное и контрольно-измерительное, пресс-формы и прочее оборудование в производстве резиновых и резиноасбестовых изделий | 36 2400 36 2500 36 2600 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Испытания на герметичность, - Замер уровня шума, - Контроль качества сварных соединений (рентгенография) Показатели надежности: - надежность работы предохранительного устройства; - функционирование систем автоматики, контроля и защиты; | ТР «БМиО» ГОСТ 14106-80 Р. 3 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.003-83 Р.2 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.045 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 14106-80 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 6032-2003 (ИСО 3651:1998, ИСО 3651-2:1998) ГОСТ 3242-79 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-80) ТУ на конкретную продукцию |
| 1.15 | Насосы динамические (кроме составных частей) | 36 3100 (кроме 36 3199) 36 1000 36 2000 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Функциональные показатели: Назначения: - подача, м3 - напор, м - частота вращения 1/с - мощность максимальная. кВт Эффективности: - кавитационный запас (вакууметрическая высота); - всасывания, подпор, м, - КПД,% - внешняя утечка, м3/ч Конструктивные: - масса, кг; - габариты, мм Надежности: - наработка до отказа, ч Эргономические: - шум (корректированный уровень звуковой мощности или уровень звука в контрольной точке) (дБА) Вибрация среднеквадратическое значение виброскорости или пиковое значение виброперемещения, мм/с, Безопасности: - электробезопасность, - механическая безопасность, - отвод утечек | ТР «БМиО» ГОСТ 6134-87 п. 1.2, 2.4, 3.8-3.10, 3.10а ГОСТ 22247-96 Р. 1, 5, 6 ГОСТ 6000-88 ГОСТ 10272-87 ГОСТ 10392-89 ГОСТ 10407-88 ГОСТ 10428-89 ГОСТ 11377-89 ГОСТ 12124-87 ГОСТ 17221-91 ГОСТ 20763-85 ГОСТ 20791-89 ГОСТ 22337-77 ГОСТ 22465-88 ГОСТ 24464-80 ГОСТ 24465-80 ГОСТ 26287-84 ГОСТ 26863-86 ГОСТ 28158-89 ГОСТ Р 52743-2007 (р.5) ГОСТ Р 52744-2007 (р.5) ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ Р 52743-2007 ГОСТ Р 52744-2007 ГОСТ 6134-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 17335-79 ГОСТ 22247-96, ГОСТ Р 52743-2007 (п.6.2) ГОСТ Р 52744-2007 (п 6.2) ТУ на конкретную продукцию |
| 1.16 | Насосы объемные (кроме составных частей) | 36 3200 (кроме 36 3241, 36 3249) | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Функциональные показатели: Назначения: - подача, м3 - давление, МПа - число двойных ходов - мощность максимальная кВт Эффективности: - кавитационный запас (вакууметри-ческая высота); - всасывания, подпор, м - КПД, % - внешняя утечка, м3/ч Конструктивные: - масса, кг, - габариты, мм Надежности: - наработка до отказа, ч Эргономические: - шум (корректированный уровень звуковой мощности или уровень звука в контрольной точке), - вибрация (среднеквадратическое значение виброскорости или пиковое значение вибропереме-щения); Безопасности: - электробезопасность, - механическая безопасность, - отвод утечек | ТР «БМиО» ГОСТ Р 52743-2007 Р. 5 ГОСТ 17335-79 Р. 1,2, п.2.2.2, 2.2.3, 2.3.8, 2.3.9а, 2.4.1.3, 2.4.8, 3.4.15.1 ТУ на конкретную продукцию ГОСТ 18863-89 ГОСТ 19027-89 ГОСТ 19028-87 ГОСТ 20572-88 ГОСТ 20883-88 | ГОСТ Р 52743-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 17335-79 ТУ на конкретную продукцию |
| 1.17 | Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий | 36 4500 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Испытания на прочность, - Испытания на герметичность, - Замер уровня шума, - Замер уровня вибрации. | ТР «БМиО» ТУ на конкретную продукцию ГОСТ 12.2.008 – 75 Р.1 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.049-80 | ГОСТ 12.2.008 – 75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ПУЭ ГОСТ 12.1.012 –2004 ГОСТ 23941-2002 ТУ на конкретную продукцию |
| 1.18 | Оборудование газоочистное и пылеулавливающее, в том числе бытовое, электрофильтры | 36 4600 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: Электробезопасность Отбор и анализ проб аэрозолей и испытания на экологическую безопасность Замер уровня шума | ТР «БМиО» ГОСТ Р 51125-98 (кроме Р. 6) ГОСТ Р 51707-2001(кроме Р. 5) ГОСТ Р 51708-2001(кроме Р. 5) ГОСТ12.2.007.0-75 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ Р 51125-98 ГОСТ Р 51707-2001 ГОСТ Р 51708-2001 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-80) ГОСТ12.2.007.0-75 ГОСТ Р 50820-95 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 12.1.026-80 ТУ на конкретную продукцию |
| 1.19 | Оборудование бумагоделательное и запасные части к нему | 36 5200 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования к конструкции. Эргономические показатели. Требования безопасности. | ТР «БМиО» ГОСТ 25166-82 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 26493-85 ГОСТ 12.1.012-2004 Приложение А ГОСТ 12.1.003-83 ТУ на конкретную продукцию |
| 1.20 | Оборудование для бурения эксплуатационных и глубоких разведочных скважин Оборудование для бурения геолого-разведочных скважин Соединительные элементы и инструмент для компоновки бурильной колонны и изделия компоновки низа бурильной колонны Двигатели забойные и инструмент породоразрушающий Оборудование для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин, интенсификации добычи и цементирования скважин Инструмент к нефтепромысловому и геолого-разведочному оборудованию | 36 6100 36 6200 36 6320 36 6400 36 6600 36 6800 8207 8430 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: Замер уровня шума Замер уровня вибрации Функциональные показатели: Мехсвойства (временное сопротивление, предел текучести, относительное удлинение, относительное сужение, ударная вязкость) Параметры замковой резьбы Качество покрытия; Отклонение от соосности. | ТР «БМиО» ГОСТ 27834-95 Р. 4 ГОСТ 5286-75 п. 1.3, Р. 2 ГОСТ 23979-80 Р. 2, 5 ГОСТ 7360-82 п. 1.3, Р. 2 ГОСТ 30776-2002 п. 4.4, Р. 5, 6 ГОСТ Р 50278-92 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 27834-95 ГОСТ 5286-75 ГОСТ 23979-80 ГОСТ 7360-82 ГОСТ 30776-2002 ГОСТ Р 50278-92 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 23154-78 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 949-73 ГОСТ 1006-80 ГОСТ 28487-90 ТУ на конкретную продукцию |
| 1.21 | Оборудование для эксплуатации нефтяных и газовых скважин | 36 6500 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: Замер уровня шума Замер уровня вибрации Функциональные показатели: Контроль сварных соединений. Контроль твердости. Контроль зазоров. Механические испытания. Гидравлические испытания. Испытания на работоспособность | ТР «БМиО» ГОСТ 30767-2002 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 30767-2002 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 949-73 ТУ на конкретную продукцию |
| 1.22 | Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения | 36 7000 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Испытания на герметичность, - Замер уровня шума, - Контроль качества сварных соединений (рентгенография) Показатели надежности: - надежность работы предохранительного устройства; - функционирование систем автоматики, контроля и защиты; | ТР «БМиО» ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.003-83 Р.2 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.045 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 6032-2003 (ИСО 3651:1998, ИСО 3651-2:1998) ГОСТ 3242-79 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-80) ТУ на конкретную продукцию |
| 1.23 | Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды | 36 9710 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Показатели назначения: - площадь поверхности фильтрования, - рабочее давление (расчетное), рабочая температура, - объем корпуса фильтра, - производительность; конструктивные показатели: - внутренний диаметр корпуса фильтра, - размеры фильтрующих плит (для фильтр-прессов), - габаритные размеры, - масса; Требования безопасности: - вибрация, - шум; Показатели надежности: - наработка на отказ, - ресурс до капитального ремонта. | ТР «БМиО» ГОСТ 12.2.007.0-75 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 6032-2003 (ИСО 3651:1998, ИСО 3651-2:1998) ГОСТ 3242-79 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-80) ТУ на конкретную продукцию |
| 1.24 | Гидроприводы и гидроавтоматика | 41 4000 8412 29 200 9 8412 29 810 9 8412 29 890 9 8413 50 200 0 8413 50 610 0 8413 60 200 0 8413 60 310 0 8413 60 610 0 8413 60 700 0 8413 60 800 0 8425 42 000 0 8412 21 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: Испытания на герметичность Испытания на вибро- и ударостойкость Испытания при максимальном давлении рабочей жидкости | ТР «БМиО» ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 13823-78 (Р. 1, 2 (за искл. пп. 1.8-1.15)) ГОСТ 16514-96 ((за искл. Р. 1-3, пп. 4.1-4.4, 4.6-4.9, 4.11, 4.13, 4.14)) ГОСТ 16515-89 (за искл. пп. 3, 4,7,8,9,15-19) ГОСТ 16517-82 (за искл. пп. 1-4, 7, 8) ГОСТ 16769-84 (за искл. пп. 1-3, 8, 11) ГОСТ 17216-2001 ГОСТ 17411-91 (за искл. пп. 1.1, 1.5, 1.6, 1.9, 1.10, Р. 2, 3) ГОСТ 24679-81 (р.2) (за искл. пп. 2.1,2.3, 2.6-2.8) ГОСТ 28028-89 ГОСТ 28761-90 (Пп. 1-3, 8) ГОСТ 28988-91 ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012.2004 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 14658-86 ГОСТ 17108-86 ГОСТ 17216-2001 ГОСТ 17411-91 ГОСТ 18464-96 ГОСТ 20245-74 ГОСТ 20719-83 ГОСТ 22976-78 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 25277-82 ГОСТ 25476-82 ГОСТ 26496-85 ГОСТ 27851-88 ГОСТ 28028-89 ГОСТ 28413-89 ГОСТ 28971-91 ГОСТ 28988-91 ГОСТ 29015-91 ГОСТ 31247-2004 ГОСТ 50554-93 ГОСТ ИСО 16902-1-2006 ГОСТ ИСО 18413-2006 ГОСТ ИСО/ТО 10949-2007 ГОСТ ИСО/ТС 16431-2007 ГОСТ Р 50556-93 (ИСО 4021-77) ГОСТ Р 50557-93 (ИСО 3722) ГОСТ Р 51401-99 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р ИСО 10816-3-99 ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982: 1996) (Р. 6) ТУ на конкретную продукцию |
| 1.25 | Оборудование, машины сельскохозяйственные и запасные части к нему: Машины для посева, посадки и внесения удобрений: Сеялки тракторные (без туковых) Сеялки зернотуковые, туковые и лесные Сажалки Разбрасыватели органических удобрений Машины для внесения минеральных удобрений и извести (кроме жидких и пылевидных) Разбрасыватели жидких удобрений Разбрасыватели пылевидных удобрений | 47 3310 47 3320 47 3330 47 3351- 47 3355 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: Замер уровня шума Замер уровня вибрации Определение содержания пыли и оксида углерода | ТР «БМиО» ГОСТ Р 12.2.011-2003 ГОСТ 23982-85 р. 3 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.005-88 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ Р 12.2.011-2003 ГОСТ 23982-85 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.2.013.0-91 ТУ на конкретную продукцию |
| 1.26 | Инструмент, инвентарь и средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические и применяемые в коммунальном хозяйстве: |  | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности Функциональные показатели | ТР «БМиО» ГОСТ 12.2.042-91 (п. 6.7) ГОСТ 28708-2001 ГОСТ Р ИСО 11449-99 ГОСТ 12.2.032-78 ГОСТ 12.1.003-83 (п. 2.3) ГОСТ 12.1.012-2004 (Р. 4) ГОСТ 17770-86 ГОСТ 12.1.005-88 прил. 2 (поз. 1103) ГОСТ 12.2.030-2000 (Р. 4) ГОСТ 26336-84 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 ГОСТ Р 51389-99 (ИСО 11806-97) ГОСТ 12.2.104-84 ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84) ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 12.2.002-91 ГОСТ Р 50908-96 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 2631-2:2003) ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 ГОСТ Р ИСО 7916-99 ГОСТ Р ИСО 7917-99 ТУ на конкретную продукцию |
|  | - инструмент, инвентарь и средства малой механизации садово-огородные | 47 3774 47 3775 47 3776 47 3777 |  |  |  |
|  | - инструмент моторизированный | 47 3791 |  |  |  |
|  | - средства малой механизации лесохозяйственного применения | 47 3793 |  |  |  |
|  | - оборудование для ухода за газонами | 48 5961 |  |  |  |
|  | - оборудование для ухода за древесно-кустарниковыми растениями | 48 5962 8432 8433 8436 8467 29 800 0 8467 29 900 0 8467 89 000 0 |  |  |  |
| 1.27 | Машины строительные, дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей ( в том числе оборудование, устанавливаемое на транспортные средства), оборудование для производства строи- тельных материалов: - оборудование для строительства и содержания асфальтных покрытий дорог; - машины для строительства дорог; - снегоочистители на тракторах, автошасси и малогабаритные; - катки дорожные и машины уплотняющие; - оборудование для приготовления строительных смесей (в том числе автобетононасосы, автобетоно-смесители); - машины бурильно-крановые на тракторах; - оборудование бурильное, сваебойное, копровое; - молоты сваебойные; - погрузчики строительные, в том числе на автошасси; - конвейеры строительные передвижные; - дробилки; - оборудование дробильно-размоль-ное. | 48 2100 48 2200 48 2300 48 2400 48 2600 48 3110 48 3200 48 3570 48 3586 48 4300 48 4400 8428 8430 8467 8474 8479 8413 8705 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: Замер уровня шума Замер уровня вибрации Определение содержания пыли и оксида углерода | ТР «БМиО» ГОСТ 10141-91 (Пп. 5.15-5.17) ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12367-85 (Р. 3) ГОСТ 12375-70 (Р. 2а) ГОСТ 12376-71 (Р. 6) ГОСТ 16349-85 (Р. 3) ГОСТ 21915-93 (П. 2.1.6) ГОСТ 27336-93 (П. 2.1.7) ГОСТ 27338-93 (П. 2.1.7) ГОСТ 27339-93 (П.2.1.5) ГОСТ 27412-93 (Пп. 5.3-5.12, 5.15-5.17) ГОСТ 27614-93 (П. 3.1.6) ГОСТ 27811-95 (П. 5.7) ГОСТ 27945-95 (П. 4.2) ГОСТ 51041-97 (Р. 6) ГОСТ 6937-91 (Р. 3) ГОСТ 7090-72 (Р. 5, пп. 2.8-2.12) ГОСТ Р 12.2.011-2003 (Р. 3-13) ГОСТ Р 50906-96 (Р. 4,5) ГОСТ Р 50950-96 (Р. 6) ГОСТ Р 51363-99 (Р. 6) ГОСТ Р 51601-2000 (Р. 6) ГОСТ Р 51602-2000 (Р. 6) ГОСТ Р 51666-2000 (Пп. 5.1.3-5.1.7, 5.3, Р. 6) ГОСТ Р 51803-2001 (Р. 6) ГОСТ Р 51922-2002 (П. 5.1.3, Р. 6) ГОСТ Р 52148-2003 (Р. 6) ГОСТ Р 52156-2003 (Пп. 5.1.3-5.1.7, 5.3, Р. 6) ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12367-85 (Р. 6) ГОСТ 12375-70 (Р. 3) ГОСТ 12376-71 (Р. 5) ГОСТ 16349-85 (р. 6) ГОСТ 21915-93 (р. 4) ГОСТ 23080-78 (р. 2) ГОСТ 23080-78 (Р. 2) ГОСТ 27336-93 (р. 4) ГОСТ 27338-93 (р. 4) ГОСТ 27339-93 (р. 4) ГОСТ 27412-93 (Р. 7) ГОСТ 27614-93 (р. 5) ГОСТ 27811-95 (р. 7) ГОСТ 27816-88 ГОСТ 27945-95 (р. 6) ГОСТ 51041-97 (Р. 8) ГОСТ 7090-72 (Р. 4) ГОСТ 7090-72 (р.6) ГОСТ Р 12.2.011-2003 ГОСТ Р 50906-96 (Р. 6) ГОСТ Р 50950-96 (Р. 8) ГОСТ Р 51363-99 (Р. 8) ГОСТ Р 51601-2000 (Р. 8) ГОСТ Р 51602-2000 (Р. 8) ГОСТ Р 51666-2000 (р. 8) ГОСТ Р 51803-2001 (Р. 8) ГОСТ Р 51922-2002 (Р. 8) ГОСТ Р 52148-2003 (Р. 8) ГОСТ Р 52156-2003 (р. 8) ТУ на конкретную продукцию |
| 1.28 | Машины строительно-отделочные, инструмент строительно-монтажный механизированный: - машины строительно-отделочные; - инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические); - инструмент пневматический (машины ручные и переносные пневматические); - электрические ручные глубинные вибраторы. | 48 3310 48 3331 48 3332 48 3381 8467 8479 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: Замер уровня шума Замер уровня вибрации | ТР «БМиО» (с 01.01.2011) ГОСТ 10084-73 ГОСТ 12.1.003-83 п.2.3 ГОСТ 12.2.010-75 ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) ГОСТ 12.2.013.3-2002 ГОСТ 12.2.013.8-91 (до 01.01.2011) ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 17770-86 ГОСТ 30699-2001 ГОСТ 30700-2000 ГОСТ 30701-2001 ГОСТ Р 50615-93 ГОСТ Р 50637-94 ГОСТ Р 51246-99 п.п.4.1.10, 5.1- 5.6, 5.8 ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 ГОСТ Р МЭК 1029-2-1-95 ГОСТ Р МЭК 1029-2-2-95 ГОСТ Р МЭК 1029-2-3-96 ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 ГОСТ Р МЭК 1029-2-5-96 ГОСТ Р МЭК 1029-2-6-96 ГОСТ Р МЭК 1029-2-7-95 ГОСТ Р МЭК 1029-2-8-2000 ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008 ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007 ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008 ГОСТ Р МЭК 60745-2-5-2007 ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007 ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009 (с 01.01.2011) СанПиН 2.2.2.540-96 п.3.1, 3.4- 3.6 ТУ на конкретную продукцию | (до 01.01.2011) (с 01.01.2011) ГОСТ 10084-73 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 12.2.010-75 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 12.2.013.3-2002 ГОСТ 12.2.013.8-91 ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 16519-2006 ГОСТ 17770-86 ГОСТ 30699-2001 ГОСТ 30700-2000 ГОСТ 30701-2001 ГОСТ 30873.11-2006 ГОСТ 30873.12-2006 ГОСТ 30873.14-2006 ГОСТ 30873.2-2006 ГОСТ 30873.3-2006 ГОСТ 30873.4-2006 ГОСТ 30873.5-2006 ГОСТ 30873.6-2006 ГОСТ 30873.7-2006 ГОСТ 30873.8-2006 ГОСТ 30873.9-2006 ГОСТ Р 50615-93 ГОСТ Р 50637-94 ГОСТ Р 51246-99 ГОСТ Р 51376.1-99 ГОСТ Р 51376.6-99 ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 ГОСТ Р МЭК 1029-2-1-95 ГОСТ Р МЭК 1029-2-2-95 ГОСТ Р МЭК 1029-2-3-96 ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 ГОСТ Р МЭК 1029-2-5-96 ГОСТ Р МЭК 1029-2-6-96 ГОСТ Р МЭК 1029-2-7-95 ГОСТ Р МЭК 1029-2-8-2000 ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 (с 01.01.2011) ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008 ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007 ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008 ГОСТ Р МЭК 60745-2-5-2007 ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007 ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009 СанПиН 2.2.2.540-96 ТУ на конкретную продукцию |
| 1.29 | Подъемники с рабочими платформами | 48 3700 8428 10 910 0 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Показатели назначения: - Грузовысотные характеристики (грузоподъемность, высота подъема, зона обслуживания), геометрические размеры; - Характеристики скорости (подъема и опускания люльки, тран-спортная скорость, время изменения вылета, время телескопирования); - Масса и распределение ее по осям. Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Содержание вредных веществ в воздухе на рабочем месте оператора; - Функционирование приборов и устройств безопасности; - Электрооборудование; - Требования к гидрооборудованию; - Статические испытания (определение прочности сборочных единиц, узлов и механизмов); - Динамические испытания (проверка работоспособности механизмов и тормозов); - Испытания на устойчивость (при соответствующих: грузоподъемности, вылете, длине стрелы, нагрузках на опоры); - Испытание опорной изоляции люльки на механическую прочность и электрическим напряжением; - Контроль качества сварных соединений, проката, литья, поковок | ТР «БМиО» ГОСТ 12.1.012-90 п.2.7 ГОСТ 12.1.003-83 п.2.3 ГОСТ 17.2.2.02-98 р.5 ГОСТ 22859-77 р.2,3 ГОСТ 12.1.005-88 (прил. 2) ГОСТ 30321-95 ГОСТ Р 50046-92 ТУ на конкретную продукцию ГОСТ Р 53037-2008 | ГОСТ 12.1.012-90 п.2.7 ГОСТ 12.1.003-83 п.2.3 ГОСТ 17.2.2.02-98 р..5 ГОСТ 22859-77 р.6 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 6996-66 ТУ на конкретную продукцию ГОСТ Р 53037-2008 |
| 1.30 | Техника коммунальная: - машины для уборки помещений общественного назначения | 48 5381 8474 | В соответствие с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности Функциональные показатели | ТР «БМиО» ГОСТ 12.1.003-83 (П. 2.3) ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 21753-76 ГОСТ 12.2.007.0-75 (П.п. 3.2, 3.3) ГОСТ 12.2.049-80 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) (Р. 1, 2) ГОСТ Р 51362-99 (ИСО 7000-89) (Р. 3, 4) ГОСТ 27457-93 (П.п. 2.1.7, 2.1.10-2.1.17, 2.2, 2.3) ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 27457-93 (Р. 4) ГОСТ Р 51361-99 (ИСО 8232-88) ТУ на конкретную продукцию |
| 1.31 | Баллоны стальные для сжиженного газа (емкостью до 12 л) | 48 5871 48 5872 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Испытания на герметичность. - Определение механических свойств: прочность и плотность материала и сварных соединений, коррозионная стойкость. Функциональные показатели: - Объем, - Давление, - Толщина стенки, - Диаметр. | ТР «БМиО» ГОСТ 15860-84 п.п. 2.1, 2.6, 2.9, 2.11, 2.14 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 9731-79 Р.2, п.4.5 ГОСТ 949-73 п.2.2, Р.3 ГОСТ 15860-84 п.6.3 ГОСТ 12247-80 Р.4 ГОСТ 7512-82 Р.1-7 ГОСТ 1497-84 Р.4 ГОСТ 9454-78 Р.5 ГОСТ 6996-66 Р.4 ГОСТ 9012-59 Р.4 ТУ на конкретную продукцию |
| 1.32 | Оборудование для водопроводно-канализационного хозяйства и запасные части к нему | 48 5910 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Испытания на герметичность систем трубопроводов и аппаратов ДОУ | ТР «БМиО» ГОСТ 51871-2002 (р. 4) ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 26646-90 (р.5) ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.2.003-2004 ГОСТ 12.1.012.-90 ГОСТ 25297-82 (пп. 5-7,9,10) ГОСТ Р 51706-2001 (р. 4-6) ГОСТ 25298-82 (пп. 9,10) ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-90 ГОСТ 24054-80 ГОСТ 26646-90 (р.7) ГОСТ 51232-98 ГОСТ 51871-2002 (р. 5) ТУ на конкретную продукцию |
| 1.33 | Оборудование для коммунального газоснабжения и запасные части к нему | 48 5920 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности Функциональные показатели | ТР «БМиО» ГОСТ Р 51983-2002 ГОСТ 21804-94 (пп.3.4-3.10, 3.13.1) ГОСТ 218805-94 (пп. 3.5-3.10, 314-3.16) ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ Р 51983-2002 (пп.4,2) ГОСТ 21804-94 (рр4,5) ГОСТ 218805-94 (рр. 4,5) ТУ на конкретную продукцию |
| 1.34 | Арматура газорегулирующая и запорно-предохранительная | 48 5925 8481 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: Испытания на герметичность | ТР «БМиО» ГОСТ Р 51983-2002 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 51983-2002 п.4.2 ТУ на конкретную продукцию |
| 1.35 | Вентиляторы промышленные | 48 6100 48 6150 48 6170 8414 51 8414 59 8414 60 8414 80 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Электробезопасность. | ТР «БМиО» ГОСТ 11442-90 Р.2 ГОСТ 12.1.003-83 п.п. 2.1, 2.3, 5.2 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.п. 3.1.5, 3.2, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.8, 3.5.1, 3.6.4, 3.7 ГОСТ 24814-81 Р.3 ГОСТ 24857-81 Р.3 ГОСТ 31350-2007 ГОСТ 5976-90 Р.2 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-90 ГОСТ 12.2.007.0-75 Р.3 ГОСТ 31350-2007 ГОСТ 31351-2007 (ИСО 14695:2003) ГОСТ 31352-2007 (ИСО 5136:2003) ГОСТ 31353.1-2007 (ИСО 13347-1:2004) ГОСТ 31353.2-2007 (ИСО 13347-2:2004) ГОСТ 31353.3-2007 (ИСО 13347-3:2004) ГОСТ 31353.4-2007 (ИСО 13347-4:2004) ТУ на конкретную продукцию |
| 1.36 | Кондиционеры промышленные | 48 6200 8415 20 8415 81 8415 82 8415 83 8415 90 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Электробезопасность. | ТР «БМиО» ГОСТ 12.2.007.0-75 (п.п. 3.1.5, 3.2, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.8, 3.5.1, 3.6.4, 3.7) ГОСТ 12.1.003-83 (п.п. 2.1, 2.3, 5.2) ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-90 ГОСТ 12.2.007.0-75 Р.3 ГОСТ Р 52894.1-2007 (ИСО 13261-1:1998) ГОСТ Р 52894.2-2007 (ИСО 13261-2:1998) ТУ на конкретную продукцию |
| 1.37 | Оборудование кондиционеров. Фильтры. Оборудование воздухообрабатывающее | 48 6320 48 6340 8421 31 7308 90 900 0 8418 69 000 9 8421 39 200 9 7322 90 000 0 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Электробезопасность. | ТР «БМиО» ГОСТ 12.1.003-83 (п.п. 2.1, 2.3, 5.2) ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.2.007.0-75 (п.п. 3.1.5, 3.2, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.8, 3.5.1, 3.6.4, 3.7) ГОСТ 12.2.007.0-75 п.п. 3.1.5, 3.2, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.8, 3.5.1, 3.6.4, 3.7 ГОСТ 31350-2007 ГОСТ 31350-2007 ГОСТ Р ЕН 779-2007 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 31350-2007 ГОСТ Р ЕН 779-2007 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ Р 51562-2000 (за искл. Р. 5) ГОСТ Р 52987-2008 ГОСТ Р 52894.1-2007 (ИСО 13261-1:1998) ГОСТ Р 52894.2-2007(ИСО 13261-2:1998) ГОСТ 31338-2006 (ИСО 5135:1997) ТУ на конкретную продукцию |
| 1.38 | Воздухонагреватели и воздухоохладители | 48 6400 7322 90 000 0 8419 50 000 0 8419 89 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности Функциональные показатели | ТР «БМиО» ГОСТ 12.1.003-83 (п.п. 2.1, 2.3, 5.2) ГОСТ 31350-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75 (п.п. 3.1.5, 3.2, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.8, 3.5.1, 3.6.4, 3.7) ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 26548-85 (П.п 2.5, 2.6, Р. 3) ГОСТ 25747-83 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ Р 51401-99 (ИСО 3744-94) ТУ на конкретную продукцию |
| 1.39 | Подогреватели: пароводяные; Водоводяные | 49 3300 8419 50 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Функциональные показатели: - Теплопроизводительность; - Температура воды на входе и выходе из котла; - Давление; - Объем; - Уровень воды; - Расход воды; - Маневренность; - Коэффициент полезного действия; - Тепловые потери; - Температура уходящих газов; - Температура газов по тракту. Требования безопасности: - Герметичность; - Температура ограждающих поверхностей; - Предельное солесодержание продувочной (котловой воды), - Уровень шума; - Удельный выброс окислов углерода, азота, серы, фтористого водорода, хлористого водорода, серного ангидрида, твердых частиц, остаток органических веществ в шлаках; - Функционирование систем автоматики, контроля и защиты; - Надежность работы предохранительного клапана. - Механическая безопасность (прочность и плотность материала, сварных соединений). | ТР «БМиО» ГОСТ 27590-2005 ГОСТ 28679-90 п. 2.1.1, 2.1.2 ГОСТ 24570-81 ГОСТ 12.2.096-83 ГОСТ Р 56634-2009 (с 01.01.2011) Правила устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 градусов С ГОСТ 28679-90 (п.п. 2.1.1, 2.1.2) ГОСТ 27590-2005 (п.п. 2.1.1, 2.1.2) ТУ на конкретную продукцию | ТД, ТУ на конкретные виды продукции ГОСТ 10617-83 ГОСТ 26358-84 ГОСТ 6357-81 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.104 -79 ГОСТ Р 51402-99 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 4.491-89 ГОСТ 12.2.096-83 ГОСТ Р 56634-2009 (с 01.01.2011) ГОСТ 12.1.003-83 Правила №205 от 28.08.92, утв. Минстроем России Методика определения теплотехнических показателей ОСТ 21-39-02 Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-245-98 ГОСТ 28679-90 ГОСТ 27590-2005 |
| 1.40 | Оборудование технологическое для хлебопекарной, макаронной и кондитерской промышленности | 51 3120 51 3121 51 3122 51 3123 51 3127 8438 51 3128 8422 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ТР «БМиО» ГОСТ 12.2.124-90 р.1-10 ГОСТ 26582-85 р.1, 2 ГОСТ Р 53140-2008 р.7 ГОСТ Р 53473-2009 р.7,8 ГОСТ Р 53477-2009 р.7 ГОСТ Р 53478-2009 п.5.7, р.7 ГОСТ Р 53896-2010 р.7 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 27962-88 ГОСТ Р 50620-93 ГОСТ 18518-80 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ Р 50620-93 ГОСТ 18518-80 ГОСТ Р 53140-2008 ГОСТ Р 53473-2009 р.9 ГОСТ Р 53477-2009 р.9 ГОСТ Р 53478-2009 р.9 ГОСТ Р 53896-2010 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 12.2.124-90 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 27962-88 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ Р 51838-2001 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные типы изделий |
| 1.41 | Оборудование технологическое для винодельческой, спиртовой, ликеро-водочной промышленности | 51 3130 51 3131 51 3132 51 3133 51 3137 8438 51 3138 8422 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ТР «БМиО» ГОСТ 30316-95 ГОСТ 20258-95 ГОСТ 21253-75 ГОСТ 30150-96 ГОСТ 12027-93 р.2 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.124-90 р.1-10 ГОСТ 26582-85 р.1, 2 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 3347-91 р.2 ГОСТ 28535-90 р.2 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ 30316-95 ГОСТ 20258-95 ГОСТ 21253-75 ГОСТ 30150-96 ГОСТ 12.2.124-90 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 3347-91 ГОСТ 28535-90 ГОСТ 12.1.012-90 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ Р 51838-2001 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные типы изделий |
| 1.42 | Оборудование технологическое для консервной и пищеконцентратной промышленности | 51 3140 51 3141 51 3142 51 3143 51 3144 51 3145 51 3147 8438 51 3148 8422 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ТР «БМиО» ГОСТ 24885-91 ГОСТ 18518-80 ГОСТ 21253-75 ГОСТ 3347-91 ГОСТ 28535-90 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12027-93 р.2 ГОСТ 12.2.124-90 р.1-10 ГОСТ 26582-85 р.1,2 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ 24885-91 ГОСТ 18518-80 ГОСТ 21253-75 ГОСТ 3347-91 ГОСТ 28535-90 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.124-90 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ Р 51838-2001 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные типы изделий |
| 1.43 | Оборудование технологическое для масложировой промышленности | 51 3150 51 3151 51 3152 51 3157 8479 51 3158 8422 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ТР «БМиО» ГОСТ 21253-75 ГОСТ 3347-91 ГОСТ 28535-90 ГОСТ 12027-93 р.2 ГОСТ 12.2.124-90 р.1-10 ГОСТ 26582-85 р.1,2 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 3242-79 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные изделия | ГОСТ 21253-75 ГОСТ 3347-91 ГОСТ 28535-90 ГОСТ 12.2.124-90 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ Р 51838-2001 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные изделия |
| 1.44 | Оборудование технологическое для пивоваренной, безалкогольной и дрожжевой промышленности | 51 3170 51 3171 51 3171 51 3172 51 3177 8438 51 3178 8422 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ТР «БМиО» ГОСТ 21253-75 ГОСТ 3347-91 ГОСТ 28535-90 ГОСТ 24885-91 ГОСТ 12027-93 р.2 ГОСТ 12.2.124-90 р.1-10 ГОСТ 26582-85 р.1,2 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 3242-79 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные изделия | ГОСТ 21253-75 ГОСТ 3347-91 ГОСТ 28535-90 ГОСТ 24885-91 ГОСТ 12.2.124-90 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ Р 51838-2001 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные изделия |
| 1.45 | Оборудование технологическое для мясной и птицеперерабатывающей промышленности | 51 3210 51 3211 51 3212 51 3217 8438 51 3218 8422 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ТР «БМиО» ГОСТ 12.2.135-95 ГОСТ 30146-95 ГОСТ 28532-90 ГОСТ 28534-90 ГОСТ 28107-89 ГОСТ 28693-90 ГОСТ Р 53474-2009 ГОСТ Р 53475-2009 ГОСТ Р 53476-2009 ГОСТ Р 53895-2010 ГОСТ Р 53942-2010 ГОСТ 12.2.124-90 р.1-10 ГОСТ 26582-85 р.1,2 ГОСТ 28535-90 р.2 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные изделия | ГОСТ 12.2.135-95 ГОСТ 30146-95 ГОСТ 28532-90 ГОСТ 28534-90 ГОСТ 28107-89 ГОСТ 28693-90 ГОСТ Р 53474-2009 ГОСТ Р 53475-2009 ГОСТ Р 53476-2009 ГОСТ Р 53895-2010 ГОСТ Р 53942-2010 ГОСТ 12.2.124-90 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 28534-90 ГОСТ 28535-90 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ Р 51838-2001 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные изделия |
| 1.46 | Оборудование технологическое для молочной промышленности | 51 3220 51 3230 51 3280 8438 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ТР «БМиО» ГОСТ 24885-91 ГОСТ 28110-89 ГОСТ 29065-91 ГОСТ 12.2.124-90 р.1-10 ГОСТ 26582-85 р.1,2 ГОСТ 3347-91 р.2 ГОСТ 28535-90 р.2 ГОСТ 28531-90 р.2 ГОСТ 9218-86 р. 2, 3 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 12027-93 р.2 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ 24885-91 ГОСТ 28110-89 ГОСТ 29065-91 ГОСТ 12.2.124-90 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 3347-91 ГОСТ 28535-90 ГОСТ 28531-90 ГОСТ Р 51838-2001 ГОСТ 12.2.042-91 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 3242-79, ГОСТ 9218-86 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ Р 51838-2001 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные изделия |
| 1.47 | Оборудование технологическое для переработки рыбы (кроме оборудования транспортного) | 51 3320 (кроме 51 3326) 8438 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ТР «БМиО» ГОСТ 24885-91 ГОСТ 3347-91 ГОСТ 12.2.124-90 р.1-10 ГОСТ 26582-85 р.1,2 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ 24885-91 ГОСТ 3347-91 ГОСТ 12.2.124-90 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ Р 51838-2001 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные типы изделий |
| 1.48 | Оборудование технологическое для элеваторно-складского хозяйства (кроме установок и аппаратов для газации, дегазации и протравления зерна, оборудования лабораторного для зернохранилищ, конструкции опорных) | 51 4100 (кроме: 51 4165 51 4195 51 4196) 8436 8437 8419 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ТР «БМиО» ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.124-90 (Р.р. 1 – 10) ГОСТ 26582-85 (Р.р. 1, 2) ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.124-90 (Р.р. 11) ГОСТ 18518-80 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 26582-85 (Р.р. 4-5) ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 3242-79 ГОСТ Р 51401-99 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р 51402-99 ГОСТ Р 51838-2001 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные типы изделий |
| 1.49 | Оборудование технологическое для мукомольных предприятий (кроме полотен, оборудования лабораторного для мукомольных предприятий) | 51 4200 (кроме 51 4293, 51 4295) 8436 8437 8419 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ТР «БМиО» ГОСТ 12.2.124-90 р. 1-10 ГОСТ 26582-85 р.1,2 ГОСТ 27962-88 р. 1, 2 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 18518-80 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.124-90 (Р.р. 11) ГОСТ 18518-80 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 26582-85 (Р.р. 4-5) ГОСТ 27962-88 (Р. 3) ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 3242-79 ГОСТ Р 51401-99 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р 51402-99 ГОСТ Р 51838-2001 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные типы изделий |
| 1.50 | Оборудование технологическое для крупяной промышленности | 51 4300 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ТР «БМиО» ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.124-90 (Р.р. 1 – 10) ГОСТ 18518-80(Р. 3) ГОСТ 26582-85 (Р.р. 1, 2) ГОСТ 27962-88(Р.р. 1, 2) ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.124-90 (Р.р. 11) ГОСТ 18518-80 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 26582-85 (Р.р. 4-5) ГОСТ 27962-88 (Р. 3) ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 3242-79 ГОСТ Р 51401-99 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р 51402-99 ГОСТ Р 51838-2001 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные типы изделий |
| 1.51 | Оборудование технологическое для комбикормовой промышленности | 51 4400 8436 8437 8419 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ТР «БМиО» ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.124-90 (Р.р. 1 – 10) ГОСТ 26582-85 (Р.р. 1, 2) ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.124-90 (Р.р. 11) ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 26582-85 (Р.р. 4-5) ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ Р 51401-99 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р 51402-99 ГОСТ Р 51838-2001 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ТУ на конкретные типы изделий |
| 1.52 | Машины для переработки мяса, овощей и теста, в том числе: очистительные; для измельчения и нарезания; месильно-перемешивающие; дозировочно-формовочные; универсальные с комплектом сменных механизмов; для механической обработки прочие | 51 5130 8438 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ТР «БМиО» ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ 12.2.092-94 р.3 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ТУ на конкретные типы изделий |
| 1.53 | Оборудование механическое для предприятий общественного питания | 51 5150 8422, 8479 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ТР «БМиО» ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ Р 51374-99 ГОСТ 27570.51-95 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 14227-97 ГОСТ 12.2.092-94 р.3 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ Р 51374-99 ГОСТ 27570.51-95 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 14227-97 ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ТУ на конкретные типы изделий |
| 1.54 | Оборудование для плодоовощных баз и фабрик-заготовочных | 51 5160 8438 8479 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ТР «БМиО» ГОСТ 23888-95 ГОСТ 14227-97 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 12.2.092-94 р.3 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ 23888-95 ГОСТ 14227-97 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ТУ на конкретные типы изделий |
| 1.55 | Составные части технологического оборудования для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков, в том числе: - холодильного оборудования, - теплового оборудования, - посудомоечных машин | 51 5190 (кроме 51 5193 51 5197) 8479 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БМиО» Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ТР «БМиО» ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ Р 52161.2.24-2007 ГОСТ 23833-95 ГОСТ Р 51374-99 ГОСТ 14227-97 ГОСТ 12.2.092-94 р.3 ГОСТ 28116-95 р.2 ГОСТ 14227-97 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ Р 52161.2.24-2007 ГОСТ 23833-95 ГОСТ Р 51374-99 ГОСТ 14227-97 ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 28116-95 р.2 ГОСТ 14227-97 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ТУ на конкретные типы изделий |

Раздел  2

по подтверждению соответствия  требованиям  технического регламента  «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2010 г. № 65 (далее – ТР «БАГТ»)

| №п/п. | Наименование испытываемой продукции | Код ОКП Код ТН ВЭД ТС | Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров) продукции | Технические регламенты и нормативные документы, устанавливающие требования к продукции | Нормативные документы, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений для определения соответствия продукции установленным требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Горелки газовые общего назначения | 36 9610 8416 20 1000 | В соответствии с Приложением 1 к ТР «БАГТ» - Тепловая мощность. - Содержание окиси углерода в продуктах сгорания. - Работоспособность автоматики и регулирования. - Устойчивость пламени горелок. - Герметичность газовых коммуникаций. - Температура поверхности деталей управления. - Номинальное давление газов. - Содержание окислов азота в продуктах сгорания. - Надежность огневой связи между запальной и основной горелками. - Время распространения пламени на основной горелке. | ТР «БАГТ» ГОСТ Р 51383 (р.4) ГОСТ Р 50591-93 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ Р 51383-99 (р.5) ТУ на конкретную продукцию |
| 2.2 | Горелки на жидком топливе Комбинированные горелки | 36 9630 8416 20 | В соответствие с Приложением 1 к ТР «БАГТ» - Тепловая мощность. - Содержание окиси углерода в продуктах сгорания. - Работоспособность автоматики и регулирования. - Устойчивость пламени горелок. - Герметичность газовых коммуникаций. - Температура поверхности деталей управления. - Номинальное давление газов. - Содержание окислов азота в продуктах сгорания. - Надежность огневой связи между запальной и основной горелками. - Время распространения пламени на основной горелке. | ТР «БАГТ» ГОСТ 27824-2000 (р. 5) ГОСТ 21204-97 (р.5) ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 28091-89 ГОСТ 29134-97 ТУ на конкретную продукцию |
| 2.3 | Таганы газовые портативные и туристские (плиты двухгорелочные портативные) | 48 5862 7321 | В соответствие с Приложением 1 к ТР «БАГТ» Требования безопасности: - Тепловая мощность; - Герметичность газовых коммуникаций; - Работоспособность автоматики и регулирования; - Термостойкость; - Тепловые испытания. | ТР «БАГТ» ГОСТ Р 50696-2006 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ Р 50696-2006 п.7 ТУ на конкретную продукцию |
| 2.4 | Арматура газорегулирующая и запорно-предохранительная | 48 5925 8481 | В соответствие с Приложением 1 к ТР «БАГТ» Требования безопасности: Испытания на герметичность | ТР «БАГТ» ГОСТ Р 51983-2002 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 51983-2002 п.4.2 ТУ на конкретную продукцию |
| 2.5 | Котлы отопительные (газовые, включая котлы с блочными дутьевыми горелками): Тепло производительностью до 100кВт | 49 3110 49 3111 49 3112 8403 10 | В соответствие с Приложением 1 к ТР «БАГТ» Функциональные показатели: - Теплопроизводительносгь; - Температура воды на входе и выходе из котла; - Давление; - Объем; - Уровень воды; - Расход воды; - Маневренность; - Коэффициент полезного действия; - Тепловые потери; - Температура уходящих газов; - Температура газов по тракту. Требования безопасности: - Герметичность; - Температура ограждающих поверхностей; - Предельное солесодержание продувочной (котловой воды), - Уровень шума; - Удельный выброс окислов углерода, азота, серы, фтористого водорода, хлористого водорода, серного ангидрида, твердых частиц, остаток органических веществ в шлаках; - Функционирование систем автоматики, контроля и защиты; - Надежность работы предохранительного клапана. - Механическая безопасность (прочность и плотность материала, сварных соединений). | ТР «БАГТ» ГОСТ 20548-87 п. 1.2 (в части КПД), 1.3-1.6, 2.7, 2.8, 2.11, 3.3-3.5 ГОСТ 27590-2005 ГОСТ 28679-90 п. 2.1.1, 2.1.2 ГОСТ Р 51382-99 п. 4.1.5.3, 4.1.5.9-4.1.5.11, 4.1.5.13, 4.1.5.14, 4.1.5.16 ГОСТ Р 51733-2001 ГОСТ 30735-2001 п. 3.6, 3.7, 4.1.7, 4.1.16, 4.1.19.6, 5.1, 5.3-5.10, разд.6 ГОСТ 24570-81 ГОСТ 12.2.096-83 ГОСТ Р 50591-93 (стандарт в целом); ГОСТ Р 56634-2009 (с 01.01.2011) Правила устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 градусов С ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 20548-87 ГОСТ 24570-81 ГОСТ 12.1.023-80 ГОСТ 24005-80 ГОСТ 24570-81 ГОСТ 3619-89, ГОСТ 28193-89, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.010-76, ПБ 10-574-03, ПБ 10-575-03, ТУ на конкретную продукцию Правила №205 от 28.08.92, утв. Минстроем России Методика определения теплотехнических показателей ОСТ 21-39-02 Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-245-98 |
|  | Котлы отопительные (газовые, включая котлы с блочными дутьевыми горелками): Тепло производительностью свыше 100кВт | 49 3120 49 3121 49 3122 49 3129 8403 10 |  |  |  |

Раздел  3

Подтверждение соответствия продукции требованиям нормативных документов

в Системе ГОСТ Р (обязательная и добровольная сертификация)

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009г. № 982

| №п/п. | Наименование испытываемой продукции | Код ОКП Код ТН ВЭД ТС | Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров) продукции | Технические регламенты и нормативные документы, устанавливающие требования к продукции | Нормативные документы, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений для определения соответствия продукции установленным требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Баллоны стальные | 14 1100 14 1200 14 1300 730900 | Требования безопасности: - Испытания на герметичность. - Определение механических свойств: прочность и плотность материала и сварных соединений, коррозионная стойкость. Функциональные показатели: - Объем, - Давление, - Толщина стенки, - Диаметр. | ГОСТ 949-73 п. 1.4, Р. 2 ГОСТ 15860-84 п.п. 2.1, 2.6, 2.9, 2.11, 2.14 ГОСТ 12247-80 Р. 2 ГОСТ 9731-79 п.1.2-1.4 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 9731-79 Р.2, п.4.5 ГОСТ 949-73 п.2.2, Р.3 ГОСТ 15860-84 п.6.3 ГОСТ 12247-80 Р.4 ГОСТ 7512-82 Р.1-7 ГОСТ 1497-84 Р.4 ГОСТ 9454-78 Р.5 ГОСТ 6996-66 Р.4 ГОСТ 9012-59 Р.4 ТУ на конкретную продукцию |
| 3.2 | Оборудование электросварочное промышленного применения (кроме источников питания для дуговой сварки) | 34 4100 (кроме 34 4120 и 34 4180) | Требования безопасности: - Электробезопасность, - Уровень шума, - Уровень вибрации. | ГОСТ 12.2.007.8-75 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ 12.2.007.8-75 п.1.10, 1.11, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.1.003-83 ТУ на конкретные типы изделий |
| 3.3 | Агрегаты передвижные (прицепные) сварочные для бытового и аналогичного применения | 34 4183 | Требования безопасности: - Электробезопасность, - Уровень шума, - Уровень вибрации. | ГОСТ 12.2.007.8-75, ГОСТ Р 51526-99 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ 12.2.007.8-75 п.1.10, 1.11, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.1.003-83, ТУ на конкретные типы изделий |
| 3.4 | Установки, устройства прямого и косвенного нагрева, в том числе: - установки газоприготовительные; - электрокалориферы вентиляционных систем и технологические, электрокалориферные установки; - электрокотлы, электроводонагреватели, парогенераторы прямого и косвенного нагрева мощностью выше 5 кВт | 34 4240 34 4241 34 4244 34 4246 | Требования безопасности: - Электробезопасность, - Уровень шума, - Уровень вибрации. | ГОСТ 12.2.007.9-93 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ 12.2.007.9-93, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.1.003-83 ТУ на конкретные типы изделий |
| 3.5 | Плазменные и электронно-лучевые электропечи (установки) | 34 4280 34 4282 8414 | Требования безопасности: - Электробезопасность, - Уровень шума, - Уровень вибрации. | ГОСТ 12.2.007.9-93 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ 12.2.007.9-93 ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.1.003-83 ТУ на конкретные типы изделий |
| 3.6 | Машины для посева, посадки и внесения удобрений: Сеялки тракторные (без туковых) Сеялки зернотуковые, туковые и лесные Сажалки Разбрасыватели органических удобрений Машины для внесения минеральных удобрений и извести (кроме жидких и пылевидных) Разбрасыватели жидких удобрений Разбрасыватели пылевидных удобрений | 47 3310 47 3320 47 3330 47 3351- 47 3355 | Требования безопасности: Замер уровня шума Замер уровня вибрации Определение содержания пыли и оксида углерода | ГОСТ Р 12.2.011-2003 ГОСТ 23982-85 р. 3 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.005-88 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ Р 12.2.011-2003 ГОСТ 23982-85 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.2.013.0-91 ТУ на конкретную продукцию |
| 3.7 | Установки / водоподъемные - для очистки воды - опреснительные | 47 4113 47 4114 | Показатели назначения: - площадь поверхности фильтрования, - рабочее давление (расчетное), рабочая температура, - объем корпуса фильтра, - производительность; конструктивные показатели: - внутренний диаметр корпуса фильтра, - размеры фильтрующих плит (для фильтр-прессов), - габаритные размеры, - масса; Требования безопасности: - вибрация, - шум; Показатели надежности: - наработка на отказ, - ресурс до капитального ремонта. | ГОСТ Р 51126-98 Р.3 ГОСТ Р 51127-98 Р.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ Р 51126-98 ГОСТ Р 51127-98 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 6032-2003 (ИСО 3651:1998, ИСО 3651-2:1998) ГОСТ 3242-79 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-80) ТУ на конкретную продукцию |
| 3.8 | Подъемники (вышки) с рабочими платформами | 48 3700 8428 10 910 0 | Показатели назначения: - Грузовысотные характеристики (грузоподъемность, высота подъема, зона обслуживания), геометрические размеры; - Характеристики скорости (подъема и опускания люльки, транспортная скорость, время изменения вылета, время телескопирования); - Масса и распределение ее по осям. Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Содержание вредных веществ в воздухе на рабочем месте оператора; - Функционирование приборов и устройств безопасности; - Электрооборудование; - Требования к гидрооборудованию; - Статические испытания (определение прочности сборочных единиц, узлов и механизмов); - Динамические испытания (проверка работоспособности механизмов и тормозов); - Испытания на устойчивость (при соответствующих: грузоподъемности, вылете, длине стрелы, нагрузках на опоры); - Испытание опорной изоляции люльки на механическую прочность и электрическим напряжением; - Контроль качества сварных соединений, проката, литья, поковок | ГОСТ 12.1.012-90 п.2.7 ГОСТ 12.1.003-83 п.2.3 ГОСТ 17.2.2.02-98 р.5 ГОСТ 22859-77 р.2,3 ГОСТ 12.1.005-88 (прил. 2) ГОСТ 30321-95 ГОСТ Р 50046-92 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 12.1.012-90 п.2.7 ГОСТ 12.1.003-83 п.2.3 ГОСТ 17.2.2.02-98 р..5 ГОСТ 22859-77 р.6 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 6996-66 ТУ на конкретную продукцию |
| 3.9 | Машины на автошасси (включая прицепные) для городского коммунального хозяйства и содержания дорог | 48 5300 (кроме 48 5362 48 5381) 8479 8705 8479 | Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Содержание вредных веществ в отработавших газах; - Соответствие общим требования безопасности: кабина и рабочее место оператора, органы управления, система доступа; - Сигнальные цвета, звуковая сигнализация, внешние световые устройства. | ГОСТ Р 50631-93 р.р. 2 - 8 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 12.1.012-90 р.6 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ Р 50631-93 ТУ на конкретную продукцию |
| 3.10 | Таганы газовые портативные и туристские (плиты двухгорелочные портативные) | 48 5862 7321 | Требования безопасности: - Тепловая мощность; - Герметичность газовых коммуникаций; - Работоспособность автоматики и регулирования; - Термостойкость; - Тепловые испытания. | ГОСТ Р 50696-2006 ТУ на продукцию | ГОСТ Р 50696-2006 п.7 ТУ на продукцию |
| 3.11 | Баллоны стальные для сжиженного газа (емкостью до 12 л) | 48 5871 48 5872 | Требования безопасности: - Испытания на герметичность. - Определение механических свойств: прочность и плотность материала и сварных соединений, коррозионная стойкость. Функциональные показатели: - Объем, - Давление, - Толщина стенки, - Диаметр. | ГОСТ 15860-84 п.п. 2.1, 2.6, 2.9, 2.11, 2.14 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 9731-79 Р.2, п.4.5 ГОСТ 949-73 п.2.2, Р.3 ГОСТ 15860-84 п.6.3 ГОСТ 12247-80 Р.4 ГОСТ 7512-82 Р.1-7 ГОСТ 1497-84 Р.4 ГОСТ 9454-78 Р.5 ГОСТ 6996-66 Р.4 ГОСТ 9012-59 Р.4 ТУ на конкретную продукцию |
| 3.12 | Фильтры для очистки воздуха | 48 6320 | Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Электробезопасность. | ГОСТ 12.1.003-83 п.п. 2.1, 2.3, 5.2 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.п. 3.1.5, 3.2, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.8, 3.5.1, 3.6.4, 3.7 ГОСТ 31350-2007 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 31350-2007 ТУ на конкретную продукцию |
| 3.13 | Котлы отопительные (малолитражные) тепловой мощностью до 100 кВт: чугунные стальные Котлы отопительные тепловой мощностью от 0,1 МВт: чугунные стальные комбинированные (сталь-чугун) Водоподогреватели | 49 3110 49 3111 49 3112 49 3120 49 3121 49 3122 49 3129 49 3300 8403 | Функциональные показатели: - Теплопроизводительносгь; - Температура воды на входе и выходе из котла; - Давление; - Объем; - Уровень воды; - Расход воды; - Маневренность; - Коэффициент полезного действия; - Тепловые потери; - Температура уходящих газов; - Температура газов по тракту. Требования безопасности: - Герметичность; - Температура ограждающих поверхностей; - Предельное солесодержание продувочной (котловой воды), - Уровень шума; - Удельный выброс окислов углерода, азота, серы, фтористого водорода, хлористого водорода, серного ангидрида, твердых частиц, остаток органических веществ в шлаках; - Функционирование систем автоматики, контроля и защиты; - Надежность работы предохранительного клапана. - Механическая безопасность (прочность и плотность материала, сварных соединений). | ГОСТ 20548-87 п. 1.2 (в части КПД), 1.3-1.6, 2.7, 2.8, 2.11, 3.3-3.5 ГОСТ 27590-2005 ГОСТ 28679-90 п. 2.1.1, 2.1.2 ГОСТ Р 51382-99 п. 4.1.5.3, 4.1.5.9-4.1.5.11, 4.1.5.13, 4.1.5.14, 4.1.5.16 ГОСТ Р 51733-2001 ГОСТ 30735-2001 п. 3.6, 3.7, 4.1.7, 4.1.16, 4.1.19.6, 5.1, 5.3-5.10, разд.6 ГОСТ 24570-81 ГОСТ 12.2.096-83 ГОСТ Р 56634-2009 (с 01.01.2011) Правила устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 градусов С ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 20548-87 ГОСТ 30735-2002 ТД, ТУ на конкретные виды продукции ГОСТ 10617-83 ГОСТ 26358-84 ГОСТ 6357-81 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.104 -79 ГОСТ Р 51402-99 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 51382-99 ГОСТ 51733-2001 ГОСТ 4.491-89 ГОСТ 12.2.096-83 ГОСТ Р 56634-2009 (с 01.01.2011) ГОСТ 12.1.003-83 Правила №205 от 28.08.92, утв. Минстроем России Методика определения теплотехнических показателей ОСТ 21-39-02 Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-245-98 |
| 3.14 | Оборудование технологическое для элеваторно-складского хозяйства (кроме установок и аппаратов для газации, дегаза ции и протравливания зерна, оборудования лабораторного для зернохранилищ, конструкций опорных) | 51 4100 (кроме: 51 4165 51 4195 51 4196) | Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ГОСТ 12.2.124-90 р. 1-10 ГОСТ 26582-85 р.1,2 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ 12.2.124-90 ГОСТ 26582-85 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ Р 51838-2001 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 18518-80 ТУ на конкретные типы изделий |
| 3.15 | Оборудование технологическое для мукомольных предприятий (кроме полотен, оборудования лабораторного для мукомольных предприятий) | 51 4200 (кроме 51 4293, 51 4295) | Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ГОСТ 12.2.124-90 р. 1-10 ГОСТ 26582-85 р.1,2 ГОСТ 27962-88 р. 1, 2 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 18518-80 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ 12.2.124-90 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 27962-88 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 3242-79 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 18518-80 ГОСТ Р 51838-2001 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ТУ на конкретные типы изделий |
| 3.16 | Машины для переработки мяса, овощей и теста, в том числе: очистительные; для измельчения и нарезания; месильно-перемешивающие; дозировочно-формовочные; универсальные с комплектом сменных механизмов; для механической обработки прочие | 51 5130 8438 | Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ 12.2.092-94 р.3 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ТУ на конкретные типы изделий |
| 3.17 | Оборудование механическое для предприятий общественного питания | 51 5150 8422, 8479 | Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ Р 51374-99 ГОСТ 27570.51-95 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 14227-97 ГОСТ 12.2.092-94 р.3 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ Р 51374-99 ГОСТ 27570.51-95 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 14227-97 ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ТУ на конкретные типы изделий |
| 3.18 | Оборудование для плодоовощных баз и фабрик заготовочных | 51 5160 8438 8479 | Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ГОСТ 23888-95 ГОСТ 14227-97 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 12.2.092-94 р.3 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ТУ на конкретные типы изделий | ГОСТ 23888-95 ГОСТ 14227-97 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ТУ на конкретные типы изделий |
| 3.19 | Сепараторы для молока производительностью до 50 л/ч | 51 5648 | Требования безопасности: - Уровень шума; - Уровень вибрации; - Проверка сварных соединений; - Сопротивление цепей заземления; - Сопротивление изоляции. | ГОСТ Р 52161.2.14-2005 ГОСТ 24885-91 ГОСТ 30405-96 р.3 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ 30405-96 р.4 ГОСТ 24885-91 ГОСТ 27570-87 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 16519-2006 ГОСТ 12.1.028-83 ТУ на конкретную продукцию |
| 3.20 | Крышки металлические для домашнего консервирования | 96 9712 821000000 392350 | Функциональные показатели | ГОСТ Р 50704-94 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТ Р 50704-94 ТУ на конкретную продукцию |
| 3.21 | Приборы бытовые с ручным приводом: машинки закаточные, прессы, соковыжималки, наборы приспособлений для домашнего консервирования, сбивалки, мешалки, шинковки ручные | 96 9714 96 9715 96 9719 96 9742 96 9744 96 9781 821000000 | Функциональные показатели | ГОСТР 50704-94 ТУ на конкретную продукцию | ГОСТР 50704-94 ТУ на конкретную продукцию |

Генеральный директор

ОАО «Красмаш»					________________  В.А. Колмыков

Руководитель

Испытательного центра

машиностроительной продукции

ОАО «Красмаш»					_________________Л.Н. Кайчук